Investeringsplan GAS

2019 – 2022

Gaselwest

Inhoud

1.	Belastingsvoorspelling	3

1.1.	 Overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik	4

1.2.	Industriële afnemers en decentrale producties	5

1.2.1.	Nieuwe industriële afnemers en verzwaringen van bestaande aansluitingen	5

1.2.2.	Decentrale productie toekomstverwachtingen	5

1.3.	Overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk	5

2.	Opvolging ruggengraatinvesteringen in tabel	6

2.1.	Ruggengraat	6

2.2.	Bijkomende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening	9

2.2.1.	Vervangingsinvesteringen – saneringen gasnet	9

2.2.2.	Oplossen van drukproblemen in het MD- en LD- net	9

2.2.3.	Nominatief gekende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening	10

3.	Overige investeringsprogramma	10

3.1.	Overige investeringen	10

4.	Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2017-2018	11

4.1.	LD	11

4.2.	MD	11

5.	Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2019-2022	11

5.1.	LD	11

5.2.	MD	11

6.	Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018	12

7.	Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad  voorspelling voor 2019 - 2022	12

8.	Investeringsbegroting	15

# Belastingsvoorspelling

Methodiek belastingsvoorspelling

In dit document worden de belastingsvoorspellingen voorgesteld, op basis van een nieuw uitgewerkte methodiek. Meer in detail, is de actuele werkwijze als volgt:

Bepaling van piekverbruik per GOS

- Verwerken van alle relevante dagpieken van afgelopen winter, zoals beschikbaar gesteld door Fluxys. Niet-relevante dagpieken zijn bijvoorbeeld verbruiken in weekends, vakanties, etc.

- Bepalen van de te verwachten piek bij Teq -11°C voor elke GOS door lineaire interpolatie en manuele detectie van buiten liggende punten (bvb ten gevolge van verschakelingen).

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per GOS

- Bovenstaande oefening werd herhaald voor alle historische winters tot en met 2012-2013

- De resulterende GOS-pieken (bij Teq -11°C) werden in de tijd uitgezet en voorzien van een trendlijn om zo de tendens van het verbruik binnen een GOS te kunnen bepalen.

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per OS

Het piekverbruik op niveau OS werd bepaald door het piekverbruik van het GOS, proportioneel te verdelen over elk OS – afhankelijk van de mate waarin elk OS afgelopen winters gemiddeld bijdroeg aan het piekverbruik binnen het GOS.

Met bovenstaande methode stappen we dus af van de arbitraire groei van +2% per jaar voor elk individueel OS.

Voordelen nieuwe methodiek:

- Tendensen uit het verleden worden mee in rekening gebracht, bijvoorbeeld

  - Aansluitingsgraad

  - Energie-efficiëntie

- Geen arbitraire groeifactor meer

- Impact van “warme” winters wordt beperkt

We merken hier echter wel op dat het bepalen en verder analyseren van piekverbruiken op OS-niveau een beperkte meerwaarde heeft. De belasting van stations binnen eenzelfde GOS gedraagt zich dynamisch op basis van de drukinstellingen van ontvangstations en reduceerstations en eventuele verschakelingen. Wanneer drukinstellingen gewijzigd worden of wanneer het net op een andere manier geschakeld wordt binnen een winterperiode of tussen winterperiodes onderling, daalt de betrouwbaarheid van de voorspelling op niveau OS significant. Daarom nemen wij de voorspelling op niveau GOS hier ook op.

Temperaturen tijdens afgelopen winters

Analyses van zowel de DNB als Fluxys, tonen aan dat een betrouwbare voorspelling van piekverbruik sterk beïnvloed wordt door de temperaturen tijdens de winter die beschouwd wordt. Warme winters geven aanleiding tot lagere piekverbruiken bij Teq -11°C dan koude. Dit heeft tot gevolg dat warme winters typsich leiden tot een onderschatting van het piekverbruik.

Om een inschatting te maken van de temperaturen tijdens de afgelopen winters, zijn de graaddagen en het aantal dagen met een Teq < 0°C een goede maatstaf.

| winter | graaddagen | aantal dagen met Teq < 0 |
| --- | --- | --- |
| 2012-2013 | 1501 | 23 |
| 2013-2014 | 1222 | 0 |
| 2014-2015 | 1373 | 6 |
| 2015-2016 | 1111 | 4 |
| 2016-2017 | 1444 | 16 |
| 2017-2018 | 1429 | 10 |

Winter 2017-2018 was qua temperaturen in grote mate vergelijkbaar met winter 2016-2017 en dus beduidend betrouwbaarder als basis voor piekvoorspellingen dan de 3 jaren daarvoor.

## Overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik

In tabel 2 hieronder vindt u een overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van de piek verbruiken.

Tabel 1: Overzicht piekverbruik per GOS

|  | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GASELWEST - WEST | 391.284 | 394.021 | 396.758 | 399.495 |

Bovenstaande getallen zijn piekverbruiken uitgedrukt in m³(n)/h bij Teq -11°C

Tabel 2: Overzicht van de ontvangstations per GOS

| Naam GOS | Ontvangstation | TD m³n/h | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qh -11°C | Qh -11°C | Qh -11°C | Qh -11°C |
|  |  |  | (m³(n)/h) | (m³(n)/h) | (m³(n)/h) | (m³(n)/h) |
| GASELWEST - WEST | AALBEKE | 9.500 | 6.455 | 6.500 | 6.545 | 6.590 |
| GASELWEST - WEST | DEINZE | 45.000 | 24.163 | 24.332 | 24.501 | 24.670 |
| GASELWEST - WEST | KLUISBERGEN | 30.000 | 22.708 | 22.867 | 23.025 | 23.184 |
| GASELWEST - WEST | KORTEMARK | 130.000 | 100.732 | 101.436 | 102.141 | 102.845 |
| GASELWEST - WEST | KUURNE | 75.000 | 41.854 | 42.147 | 42.439 | 42.732 |
| GASELWEST - WEST | LANGEMARK-POELKAPELLE | 100.000 | 7.526 | 7.578 | 7.631 | 7.684 |
| GASELWEST - WEST | NIEUWPOORT | 48.000 | 24.667 | 24.839 | 25.012 | 25.184 |
| GASELWEST - WEST | OUDENAARDE | 30.000 | 15.270 | 15.376 | 15.483 | 15.590 |
| GASELWEST - WEST | RONSE ZONNESTR | 13.500 | 10.093 | 10.164 | 10.234 | 10.305 |
| GASELWEST - WEST | TIELT | 90.000 | 80.295 | 80.856 | 81.418 | 81.980 |
| GASELWEST - WEST | WEVELGEM | 70.000 | 55.504 | 55.892 | 56.280 | 56.669 |

Opmerkingen:

- De vermelde TD's zijn degene die op vandaag vastliggen;

- In werkelijkheid worden ook steeds netten bijgelegd, en kan de verdeling over de verschillende stations in de toekomst anders evolueren;

- De impact van toekomstige of recent in dienst genomen gasstations of netten kan op heden slechts indicatief bepaald worden

- De afnames van de verschillende ontvangstations zijn afhankelijk van de exploitatiewijze van het net.

- Uit deze voorspellingen blijkt dat geen enkel ontvangstation bij -11°C een belasting van 100% of meer zou kunnen bereiken.

Gekoppelde investering met Fluxys:

Nieuw OS Westhoek (Langemark-Poelkapelle): nieuw OS door Fluxys + aanleg toevoerleiding

Dit project is afgewerkt.

## Industriële afnemers en decentrale producties

### Nieuwe industriële afnemers en verzwaringen van bestaande aansluitingen

In onderstaande tabel vindt u het vermogen in m³ van de op dit moment gekende projecten, gebaseerd op concrete aanvragen en/of bestellingen: periode 01 03 2017 – 28 02 2018.

| Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Toename Afname Vermogen in mn³/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EERNEGEM | 8480 | MEERSENSTRAAT 3 | Gas HV Meter Verzwaren | In offerte | 250 |
| KORTRIJK | 8500 | PIETER DE CONINCKLAAN 12 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 200 |
| KORTRIJK | 8500 | BRUGSESTEENWEG 228 | Gas HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 375 |
| HEULE | 8501 | OUDE IEPERSEWEG 139 | Gas HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 360 |
| MOEN | 8552 | SINT-PIETERSBRUGLAAN 1 | Gas HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 600 |
| VEURNE | 8630 | IEPERSE STEENWEG 100 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 200 |
| VEURNE | 8630 | HANDELSSTRAAT 19 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 80 |
| MEULEBEKE | 8760 | AMBACHTENLAAN 42 | Gas HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 500 |
| ROESELARE | 8800 | VELDBOSSTRAAT 4 | Gas HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 1850 |
| REKKEM | 8930 | TRILOYSTRAAT 89, TN02 | Gas HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 70 |

### Decentrale productie toekomstverwachtingen

Eind 2017 ontving Eandis een aansluitingsaanvraag voor de biomethaaninstallatie van afvalintercommunale IOK (Milieubedrijf Merksplas). Volgens laatste planning wenst IOK eind 2018 te kunnen injecteren in het aardgasdistributienet. Als pilootproject voorziet Eandis (DNB IVEKA) hiervoor een injectiestation dat zowel de drukregeling, de volumemeting, de odorisatie als de finale controle van de gaskwaliteit herbergt.

Vragen van andere potentiële biomethaanproducenten beperken zicht tot het inwinnen van financiële informatie ten behoeve van studieprojecten. Op basis van de huidige beschikbare informatie blijft het onmogelijk om een realistische forecast op te maken voor wat betreft studieaanvragen of aansluitingsaanvragen voor de injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet.

## Overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk

Gaselwest heeft geen gemeten koppelpunten op middendruk met andere aardgasdistributienetten in eigendom.

# Opvolging ruggengraatinvesteringen in tabel

## Ruggengraat

Onder ruggengraatinvesteringen wordt verstaan:

  - nieuwe aanleg of vervangen van

    - ontvangstations (in eigendom van de DNB)

    - meetstations DNB-DNB met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

    - drukreduceerstations met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

    - telecontrole

  - aanleg van nieuwe MD-leidingen categorie B of C die duidelijk definieerbaar zijn

  - reeds gekende aansluitingen >= 300 m³(n)/h

De DNB’s houden in de planning rekening met o.a. de huidige en verwachte belasting van de ontvang- en drukreduceerstations, de capaciteit in de netten om te voldoen aan de verwachte piekvraag in de winter (drukniveaus), de timing van bepaalde gekoppelde infrastructuurwerken, klantenaanvragen, ontwikkeling van industrieterreinen en de actuele toestand van stations en netten. O.a. uit drukmetingen en netstudies m.b.v. computersimulaties kan Eandis bepalen waar welke investeringen noodzakelijk zijn. Soms moet voor een probleem overleg gepleegd worden met de beheerder van het vervoersnet, indien aldus een economisch interessantere oplossing mogelijk zou zijn.

In tabel 2 vindt u een overzicht van ruggengraat investeringen.

Tabel 1: Ruggengraat investeringen – uitvoering 2017 – begroting 2019-2022

| Gemeente | Aard | Project | Omschrijving project | Motivatie | Uitgevoerd | Budget 2019-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tielt | MD | Verdiepen MD leidingen Tielt | Verdiepen MD leidingen Tielt Nieuwstraat | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken | 2017 |  |
| Kortrijk | MD | Verdiepen MD leidingen Marke | Verdiepen MD leidingen Marke Kloosterstraat | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken | 2017 |  |
| Deinze | MD | Studie Deinze | Voorbereidingen voor Omzetting deel ON63 | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit | 2017iu |  |
| Nieuwpoort | MD | RS Nieuwpoort Bruggestwg | MD4bar uitbreiding om obsoleet RS Bruggesteenweg G490 te kunnen supprimeren | Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS | 2017 |  |
| Kortrijk | MD | MD uitbreiding voor DC Cannaertstraat | Aanleg MD-B voor DC Cannaertstraat | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit | 2017 |  |
| Ieper | RSS | Slopen RS Boezingestraat | Slopen Regellijn MD/MD en LD gedeelte te behouden of vervangen door distributiecabine |  | 2017 |  |
| Ieper | RSS | Slopen RS Vlamertinge | Slopen Regellijn MD/MD en LD gedeelte te behouden of vervangen door distributiecabine |  | 2017iu |  |
| Nazareth | MD | Klantstudie Royakkers Willy | MD uitbreiding | Klant - Aansluiting klant | 2017 |  |
| Roeselare | MD | MD uitbreiding voor AZ Delta | Aanleg MD voor klantaansluiting AZ Delta | Klant - Aansluiting klant | 2017 |  |
| Staden | MD | MD uitbreiding voor Bart Van Isacker | MD uitbreiding voor Bart Van Isacker | Klant - Aansluiting klant | 2017 |  |
| Izegem | RSV | RS Rijksweg | debietsmeting op twee lijnen | Strat - Aanpassing voor monitoring en controle | annulatie |  |
| Langemark-Poelkapelle | MD | MD uitbreiding voor Husagro | MD uitbreiding voor Husagro | Klant - Aansluiting klant |  | 2018 |
| Langemark-Poelkapelle | MD | MD uitbreiding voor V&C Farmfeed | MD uitbreiding voor V&C Farmfeed | Klant - Aansluiting klant | 2017 |  |
| Kortrijk | OSV | OS Aalbeke | Vervangen monitor en regelaar | Strat - Preventief vervangen | 2017 |  |
| Ichtegem | MD | RS Engelstraat / RS 't Veld | Aanleg MD-B ikv buitendienstname RS 't Veld | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit | 2017 |  |
| Koksijde | RSV | RS Koksijde Vandammestraat | Oosthoek RS Vandammestraat G07 ,+ plaatsen van een veiligheidstrap + slopen 2bar, vervangen LD , nieuwe uitgang 4bar | Strat - Preventief vervangen |  | 2017 |
| Koksijde | MD | RS Koksijde Vandammestraat | Oosthoek RS Vandammestraat G07 vernieuwen van OGR afsluiterknooppunt, | Strat Prog - RUG Verminderen risico op gaslekken | 2017iu |  |
| Ichtegem | RSV | RS Engelstraat / RS 't Veld | Verzwaren RS Engelstraat naar DL en RS 't Veld verlaten | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2017 |
| Zwevegem | MD | MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling De Pluim (fase 1) | MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling De Pluim (fase 1) | Klant - Verkaveling |  | 2018 |
| Zwevegem | MD | MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling De Pluim (fase 2A) | MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling De Pluim (fase 2A) | Klant - Verkaveling |  | 2018 |
| Zwevegem | MD | MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling De Pluim (fase 2B) | MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling De Pluim (fase 2B) | Klant - Verkaveling |  | 2020 |
| Roeselare | MD | MD-B uitbreiding voor industriële verkaveling Ovenhoek | MD-B voor nieuwe industriële verkaveling Ovenhoek (noord en zuid) | Klant - Verkaveling | 2017 |  |
| Kuurne | MD | MD-B uitbreiding voor voeding Ter Perre | MD-B uitbreiding voor voeding Ter Perre (fase1) | Klant - Aansluiting klant |  | 2018 |
| Kuurne | MD | MD-B uitbreiding voor voeding Ter Perre | MD-B uitbreiding voor voeding Ter Perre (fase 2) | Klant - Aansluiting klant | 2017 |  |
| Kortrijk | MD | MD-B uitbreiding voor voeding Werkhuizen Lapauw | MD-B uitbreiding voor voeding Werkhuizen Lapauw | Klant - Aansluiting klant | 2017 |  |
| Roeselare | MD | Verplaatsingswerken Kwadestraat | Verplaatsingswerken MD-C Kwadestraat | Klant - Werken in opdracht derden met tussenkomst |  | 2018 |
| Kortrijk | MD | Ringsluiting Kortrijk - Bissegem | MD-B uitbreiding voor ringsluiting Kortrijk - Bissegem | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid | 2017 |  |
| Tielt | OST | OS Tielt | Vervangen 1 teller BJ 2005 | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Zwevegem | MD | MD versterking Zwevegem | MD versterking Zwevegem | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2018 |
| Ingelmunster | MD | ww Oostrozebekestraat | Oostrozebekestraat verplaatsen ST nav wegeniswerken | Klant - Werken in opdracht derden met tussenkomst | 2017iu |  |
| Zwevegem | RSS | Slopen RS Bekaertstraat G0448 | Slopen RS Bekaertstraat G0448 | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2018 |
| Deinze | MD | Netversterking centrum Deinze | Netversterking centrum Deinze | Strat - Verhogen capaciteit |  | 2018 |
| Staden | RSV | RS R. Desmetstraat Staden | Vervangen monitor en regelaar | Strat - Preventief vervangen | 2017 |  |
| Ronse | OSV | OS Ronse Industriëllestraat | vernieuwen OS, 2 meetlijnen en 2 regellijnen + telesignalisatie | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2018 |
| Ronse | MD | OS Ronse Industriëllestraat | aankoppelen OS Industriëllestraat | Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS |  | 2018 |
| Oostrozebeke | RSV | RS E Brengierstraat | vernieuwen RS, incl gebouw, 2 regelstraten en telesignalisatie | Strat - Preventief vervangen |  | 2018 |
| Oostrozebeke | MD | RS E Brengierstraat | aankoppelen RS E. Brengierstraat | Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS |  | 2018 |
| Izegem | RSS | Slopen RS Hondsmertjesstraat G0197 | Slopen RS Hondsmertjesstraat G0197 | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2019 |
| Langemark-Poelkapelle | MD | MD versterking Langemark | MD versterking Langemark | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit |  | 2019 |
| Wervik | RSV | RS Sint Denijsplein G0074 | Volledig vernieuwen RS Sint Denijsplein | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Ingelmunster | MD | RS Schoolstraat | aankoppelen RS Schoolstraat | Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS |  | 2019 |
| Ingelmunster | RSV | RS Schoolstraat | Verzwaring RS Schoolstraat | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2019 |
| Kortemark | RSV | RS Ruidenbergstraat G0077 | Volledige vervanging | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Kluisbergen | OST | OS Kluisbergen | vernieuwen meter | Strat - Preventief vervangen | 2017 |  |
| Kuurne | OST | OS Kuurne | Vervangen 1 teller BJ 2007 | Strat - Preventief vervangen |  | 2022 |
| Oudenaarde | OST | OS Oudenaarde | vernieuwen 1 gasmeter | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Pittem | RSV | RS Meulebekestraat G1649 | Vervangen monitor en regelaar | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Wevelgem | MD | Optimaliseren nettoestand Koningin Fabiolastraat | Optimaliseren nettoestand Koningin Fabiolastraat | Strat - Verhogen capaciteit |  | 2019 |
| Oudenaarde | RSV | RS Lotharingenstraat G1471 | Vervangen monitor en regelaar | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Kuurne | OSV | OS Kuurne | Vervangen ODO installatie | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Wevelgem | OSV | OS Wevelgem | Vervangen ODO installatie | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Ronse | OST | OS Ronse Zonnestraat | Vervangen 1 teller BJ 2006 | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Kortrijk | RSV | Slopen RS Meensesteenweg G060MD | Slopen RS Meensesteenweg G060MD | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2020 |
| Kluisbergen | OSV | OS Kluisbergen | Vervangen odorisatie | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Zonnebeke | RSV | RS Roeselaresteenweg G0029 | Vervangen monitor en regelaar | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Wielsbeke | RSV | RS Rijksweg G0783 | Vervangen monitor en regelaar | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Moorslede | RSS | Slopen RS Kleppestraat G0064 | Slopen RS Kleppestraat G0064 | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2020 |
| Kortrijk | MD | RS Menenstraat (Meensepoort) | Aankoppelingswerken RS Menenstraat (Meensepoort) | Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS |  | 2020 |
| Kortrijk | RSV | RS Menenstraat (Meensepoort) | Aanpassen RS Menenstraat (Meensepoort) | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Ronse | OSV | OS Ronse Zonnestraat | Vervangen monitor en regelaar | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Ronse | OSV | OS Ronse Zonnestraat | Omgevingswerken en aanpassen verluchting en vernieuwen dak | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Deinze | MD | MD-B uitbreiding voor voeding DATS | MD-B uitbreiding voor voeding DATS | Klant - Aansluiting klant |  | 2018 |
| Tielt | OSV | OS Tielt | Vervangen pomp odorisatie. Gebudgetteerd als 2 nieuwe ikv FTE forecast. | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Waregem | RSV | RS Driekoningenstraat G0556 | Vervangen monitor en regelaar | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Kortemark | OSV | Vernieuwen OS Kortemark | Vernieuwen OS Kortemark | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2020 |
| Ieper | RSS | Slopen RS Groenestraat G0521 | Slopen RS Groenestraat G0521 | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2021 |

2017iu = de dossiers 2017iu (2017 in uitvoering) zijn gestart in 2017 maar einde jaar nog niet volledig afgewerkt.

MD = Middendruk

OS = Ontvangstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

RS = Reduceerstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

## Bijkomende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening

### Vervangingsinvesteringen – saneringen gasnet

#### Gaslekherstellingen en saneringen-vervangingsinvesteringen

Het vervangingsprogramma zoals reeds opgegeven in de vorige investeringsplannen blijft behouden. Hieronder vindt u een kort overzicht van de voornaamste krachtlijnen van dit vervangingsprogramma:

- Grijs gietijzer: de doelstelling is om het grijsgietijzer te saneren tegen 2013.

De sanering van beperkte restlengtes – nog in dienst na 2013 – werd opgenomen in concrete vervangingsplanen en afgestemd met Fodekme.

- Vezelcement: De doelstelling is om het vezelcement te saneren uiterlijk tegen eind 2020.

- Andere materialen: Voor de andere materialen (nodulair gietijzer, PVC, staal al dan niet kathodisch beschermd), is geen systematische afbouw gepland, maar kan eventueel op basis van lokale situaties en /of opportuniteiten (vb. wegeniswerken) beslist worden om te saneren en dit op basis van de conditie van de leidingen.

#### Vervangen van meters

Onder het vervangen van meters kunnen we de volgende zaken onderscheiden:

- Het moderniseren van bestaande meetinstallaties om technische en veiligheidsredenen;

- Het vervangen van bestaande gasmeters in het kader van het KB van 28 augustus 2012 betreffende metrologie gas. Volgens het vernieuwd KB worden meterfamilies uitsluitend aanvaard of afgekeurd op basis van periodieke steekproeven vervangingsprogramma omschreven in het KB van 1989.

Indien men overgaat tot de vervanging van de meter wordt er nagekeken of de kwaliteit van de aftakking nog voldoende is, zo niet wordt er overgegaan tot vernieuwing van de aftakking.

#### Vervangen van aansluitingen

Vervangen van aansluitingen: bij zowel het saneren van de hoofdleiding als bij werken aan de aansluiting zelf wordt de conditie van de aansluiting bepaald. Indien blijkt dat deze aansluiting niet meer voldoet aan de gestelde criteria wordt ze vervangen.

#### Vervanging en saneringsprogramma gascabines

Er is een langlopend vervangingsprogramma opgemaakt voor het saneren van gascabines. Het betreft hier cabines die op basis van asset management doelstellingen en qua risicoprofiel niet meer voldoen.

### Oplossen van drukproblemen in het MD- en LD- net

Wanneer de kwaliteit van het drukniveau bij piekbelasting, na extrapolatie van de doorgedreven metingen, in een bepaald gasnet onvoldoende blijkt, kan dit aanleiding geven tot een investeringsdossier. Denken we hier aan diverse kleinere MD-uitbreidingen, de inplanting van nieuwe distributiecabines voor bijkomende voeding voor het LD-net, diverse kleine doorverbindingen op het MD- en LD-net of de ombouw van LD-netten naar LD100.

### Nominatief gekende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening

Bovenstaande investeringen (2.2.1 en  2.2.2) worden gekenmerkt door:

- Een grote hoeveelheid kleine werken: het is hierbij onmogelijk om alle werken in dit investeringsplan vooraf op te nemen.

- Een grote onzekerheid qua hoeveelheid werken die mogelijk afhankelijk zijn van externe aanleidingen waarbij zelfs indien de werken reeds nominatief gekend zijn, de juiste tijdsplanning een jaar op voorhand dikwijls onzeker is.

De totaliteit van deze voorziene hoeveelheden wordt opgenomen in de investeringsbegroting tabel.

# Overige investeringsprogramma

## Overige investeringen

Onderstaande tabel geeft de geplande investeringen weer in informatica, telecommunicatie en klantenbeheersystemen en omvatten:

- Programma’s

- Standalone projecten

- Continuïteitsprojecten

Deze investeringen worden uitgebreid toegelicht in het investeringsplan Elektriciteit onder punt 5. Overige investeringsprogramma’s voor de jaren 2019-2022.

# Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2017-2018

## LD

Een gedetailleerd plan op CD-ROM van het aardgasdistributienet zal u worden bezorgd. Het betreft een momentopname.

## MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders wordt enkel aan de VREG aangeleverd omwille van confidentialiteits- en veiligheidsredenen.

# Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2019-2022

## LD

Zoals reeds in het vorige investeringsplan werd gemeld, en ook tijdens het overleg VREG - aardgas netbeheerders (dd. 7 juni 2005) werd overeengekomen, is het niet mogelijk om de LD-uitbreidingen voor de jaren 2019-2022 op CD-ROM te bezorgen.

De aardgas distributienetbeheerders plaatsen de gasuitbreidingen op de website. Bovendien heeft de eindklant de mogelijkheid om zijn aansluitbaarheid te checken via dezelfde website.

## MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders met aanduiding van de werken voor de jaren 2019-2022 wordt enkel aan de VREG aangeleverd omwille van confidentialiteits- en veiligheidsredenen.

# Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018

De doelstellingen over de aansluitbaarheidsgraad, zoals voorzien in het Energiedecreet

van 8 mei 2009, werden verlaten en vervangen door een alternatief dat erin bestaat de rendabiliteit

van elke aanvraag tot aansluiting waarbij een gasnetuitbreiding nodig is te evalueren.

Hieronder vindt u een overzicht van de aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand)

Definitie:

Aansluitbaarheidsgraad: aantal aansluitbare wooneenheden/totaal aantal wooneenheden

Aansluitingsgraad: aantal aangesloten wooneenheden/aantal aansluitbare wooneenheden

# Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad  voorspelling voor 2019 - 2022

Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad voor de komende jaren. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand)

# Investeringsbegroting

Tabel 3: Investeringsbegroting Gaselwest

Opmerking:

De investeringen voor het jaar 2019-2022 werden gemaakt op basis van voorlopige budgetten die nog niet werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur, eventuele afwijkingen zijn dus nog mogelijk

Aantal aansluitingen LD

Aantal aansluitingen MD

Meetapparatuur LD= Aantal digitale meters

Meetapparatuur MD= Aantal rotor- en turbinegasmeters