Investeringsplan GAS

2019 – 2022

Iveka

Inhoud

1.	Belastingsvoorspelling	3

1.1.	Overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik	4

1.2.	Industriële afnemers en decentrale producties	5

1.2.1.	Nieuwe industriële afnemers en verzwaringen van bestaande aansluitingen	5

1.2.2.	Decentrale productie toekomstverwachtingen	5

1.3.	Overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk	6

2.	Opvolging ruggengraat investeringen in tabel	6

2.1.	Ruggengraat	6

2.2.	Bijkomende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening	8

2.2.1.	Vervangingsinvesteringen – saneringen gasnet	8

2.2.2.	Oplossen van drukproblemen in het MD- en LD- net	8

2.2.3.	Nominatief gekende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening	8

2.2.4.	Project conversie van laag- naar hoogcalorisch gas	9

3.	Overige investeringsprogramma 2019 - 2022	9

3.1.	Overige investeringen	9

4.	Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2017-2018	10

4.1.	LD	10

4.2.	MD	10

5.	Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2019-2022	10

5.1.	LD	10

5.2.	MD	10

6.	Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018	11

7.	Aansluitbaarheidsgraad voorspelling 2019 – 2022	11

8.	Investeringsbegroting	14

# Belastingsvoorspelling

Methodiek belastingsvoorspelling

In dit document worden de belastingsvoorspellingen voorgesteld, op basis van een nieuw uitgewerkte methodiek. Meer in detail, is de actuele werkwijze als volgt:

Bepaling van piekverbruik per GOS

- Verwerken van alle relevante dagpieken van afgelopen winter, zoals beschikbaar gesteld door Fluxys. Niet-relevante dagpieken zijn bijvoorbeeld verbruiken in weekends, vakanties, etc.

- Bepalen van de te verwachten piek bij Teq -11°C voor elke GOS door lineaire interpolatie en manuele detectie van buiten liggende punten (bvb ten gevolge van verschakelingen).

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per GOS

- Bovenstaande oefening werd herhaald voor alle historische winters tot en met 2012-2013

- De resulterende GOS-pieken (bij Teq -11°C) werden in de tijd uitgezet en voorzien van een trendlijn om zo de tendens van het verbruik binnen een GOS te kunnen bepalen.

Bepaling van de evolutie van het piekverbruik per OS

Het piekverbruik op niveau OS werd bepaald door het piekverbruik van het GOS, proportioneel te verdelen over elk OS – afhankelijk van de mate waarin elk OS afgelopen winters gemiddeld bijdroeg aan het piekverbruik binnen het GOS.

Met bovenstaande methode stappen we dus af van de arbitraire groei van +2% per jaar voor elk individueel OS.

Voordelen nieuwe methodiek:

- Tendensen uit het verleden worden mee in rekening gebracht, bijvoorbeeld

  - Aansluitingsgraad

  - Energie-efficiëntie

- Geen arbitraire groeifactor meer

- Impact van “warme” winters wordt beperkt

We merken hier echter wel op dat het bepalen en verder analyseren van piekverbruiken op OS-niveau een beperkte meerwaarde heeft. De belasting van stations binnen eenzelfde GOS gedraagt zich dynamisch op basis van de drukinstellingen van ontvangstations en reduceerstations en eventuele verschakelingen. Wanneer drukinstellingen gewijzigd worden of wanneer het net op een andere manier geschakeld wordt binnen een winterperiode of tussen winterperiodes onderling, daalt de betrouwbaarheid van de voorspelling op niveau OS significant. Daarom nemen wij de voorspelling op niveau GOS hier ook op.

Temperaturen tijdens afgelopen winters

Analyses van zowel de DNB als Fluxys, tonen aan dat een betrouwbare voorspelling van piekverbruik sterk beïnvloed wordt door de temperaturen tijdens de winter die beschouwd wordt. Warme winters geven aanleiding tot lagere piekverbruiken bij Teq -11°C dan koude. Dit heeft tot gevolg dat warme winters typsich leiden tot een onderschatting van het piekverbruik.

Om een inschatting te maken van de temperaturen tijdens de afgelopen winters, zijn de graaddagen en het aantal dagen met een Teq < 0°C een goede maatstaf.

| winter | graaddagen | aantal dagen met Teq < 0 |
| --- | --- | --- |
| 2012-2013 | 1501 | 23 |
| 2013-2014 | 1222 | 0 |
| 2014-2015 | 1373 | 6 |
| 2015-2016 | 1111 | 4 |
| 2016-2017 | 1444 | 16 |
| 2017-2018 | 1429 | 10 |

Winter 2017-2018 was qua temperaturen in grote mate vergelijkbaar met winter 2016-2017 en dus beduidend betrouwbaarder als basis voor piekvoorspellingen dan de 3 jaren daarvoor.

## Overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van het piekverbruik

In tabel 2 hieronder vindt u een overzicht van de gasontvangstations met de verwachte evolutie van de piek verbruiken.

Tabel 1: Overzicht piekverbruik per GOS

|  | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IVEKA - ANTWERPEN | 418.220 | 409.555 | 400.891 | 417.972 |
| IVEKA - LOENHOUT | 585 | 571 | 557 | 625 |
| IVEKA - OOST | 550.516 | 551.209 | 551.902 | 570.601 |

Bovenstaande getallen zijn piekverbruiken uitgedrukt in m³(n)/h bij Teq -11°C

Tabel 2: Overzicht van de ontvangstations per GOS

| Naam GOS | Ontvangstation | TD m³n/h | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qh -11°C | Qh -11°C | Qh -11°C | Qh -11°C |
|  |  |  | (m³(n)/h) | (m³(n)/h) | (m³(n)/h) | (m³(n)/h) |
| IVEKA - ANTWERPEN | BOOM | 21.000 | 4.254 | 4.166 | 4.078 | 4.251 |
| IVEKA - ANTWERPEN | LIER THT | 60.000 | 22.533 | 22.067 | 21.600 | 22.520 |
| IVEKA - ANTWERPEN | RANST | 170.000 | 137.177 | 134.335 | 131.494 | 137.096 |
| IVEKA - ANTWERPEN | SCHOTEN FORT | 134.000 | 87.413 | 85.602 | 83.791 | 87.362 |
| IVEKA - ANTWERPEN | ZANDHOVEN | 54.000 | 31.711 | 31.054 | 30.397 | 31.693 |
| IVEKA - LOENHOUT | LOENHOUT | 1.200 | 585 | 571 | 557 | 625 |
| IVEKA - OOST | HERENT | 88.000 | 54.968 | 55.038 | 55.107 | 56.974 |
| IVEKA - OOST | HERENTALS | 48.000 | 29.185 | 29.221 | 29.258 | 30.249 |
| IVEKA - OOST | HERENTHOUT | 60.000 | 41.764 | 41.816 | 41.869 | 43.288 |
| IVEKA - OOST | LIER TBM | 50.000 | 42.087 | 42.140 | 42.193 | 43.623 |
| IVEKA - OOST | MERKSPLAS | 50.000 | 32.821 | 32.862 | 32.904 | 34.018 |
| IVEKA - OOST | MERKSPLAS KOEKHOVEN | 30.000 | 27.837 | 27.872 | 27.907 | 28.852 |
| IVEKA - OOST | MOL | 40.000 | 29.102 | 29.139 | 29.175 | 30.164 |
| IVEKA - OOST | OUD-TURNHOUT | 62.000 | 47.870 | 47.930 | 47.990 | 49.616 |
| IVEKA - OOST | WUUSTWEZEL | 32.500 | 30.643 | 30.681 | 30.720 | 31.761 |

2 stations zijn een aandachtspunt: Wuustwezel en Merksplas Koekhoven.

Deze 2 stations worden nauwgezet opgevolgd de komende jaren.

Er zijn geen investeringen gepland om volgende redenen:

  - De potentiele overbelasting in de komende jaren is zeer beperkt;

  - De kans op overbelasting is uitermate klein, aangezien deze enkel optreedt bij Teq -11°C;

  - Er zijn mitigerende maatregelen mogelijk, louter door drukinstelling van de stations op MDB en MDC;

  - Bij de conversie van L- naar H-gas zal de belasting van het net 16% dalen. Volgens de huidige planning zal het net van Wuustwezel en Merksplas omgebouwd worden in 2027.

Gekoppelde investering met Fluxys:

Nieuw OS Herentals: verplaatsen OS Herentals + aanleg feeder buiten stadskern door Fluxys

Dit project is gerealiseerd.

OS Oud Turnhout: Overname en vernieuwing van de ontspanning naar 15bar + verwarming door Fluxys. Het ontvangstation Oud-Turnhout is één van die uitzonderingsgevallen waar de distributienetbeheerder instaat voor de Hogedrukontspanning. Iveka heeft de nodige investering gedaan om scheidingen in het gebouw te voorzien tussen het MD en HD gedeelte. Daarna zal Fluxys de hogedrukontspanning en verwarming overnemen, met in acht name van de juiste drukproeven. Dit project is gerealiseerd.

Nieuw OS Kalmthout: Wegens de belasting van OS Schoten Fort en de beperking van de voedende 15bar leiding vanuit OS Schoten Fort naar het huidig RS Kalmthout is een nieuw OS noodzakelijk. Dit station is nodig in 2019 indien men dan reeds wenst te starten met de ombouw van laag naar hoog calorisch gas. De werken starten in 2018.

## Industriële afnemers en decentrale producties

### Nieuwe industriële afnemers en verzwaringen van bestaande aansluitingen

In onderstaande tabel vindt u het vermogen in m³ van de op dit moment gekende projecten, gebaseerd op concrete aanvragen en/of bestellingen: periode 01 03 2017 – 28 02 2018.

| Plaats | Postcode | Straat | Codetekst | Status | Toename Afname Vermogen in mn³/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WOMMELGEM | 2160 | PIETINGBAAN 1, TL | Gas HV Aansl. Plaatsen | In aanvraag | 2300 |
| NOORDERWIJK | 2200 | ROSSEM 7 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 900 |
| OEVEL | 2260 | NIJVERHEIDSSTRAAT 50 | Gas HV Aansl. Verplaatsen | Besteld | 250 |
| RIJKEVORSEL | 2310 | VROUWKENSBLOK 5 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 100 |
| RIJKEVORSEL | 2310 | BRANDGRAVENWEG 7 | Gas HV Meter Verzwaren | In offerte | 550 |
| MERKSPLAS | 2330 | HORST 9 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 750 |
| MERKSPLAS | 2330 | BERKELAAR 7 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 2200 |
| BEERSE | 2340 | OOSTENEINDE 1, TN02 | Gas HV Aansl. Plaatsen | Besteld | 300 |
| WEELDE | 2381 | TURNHOUTSEWEG 102 | Gas HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 1250 |
| WEELDE | 2381 | NIJVERHEIDSSTRAAT 764, TL | Gas HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 1250 |
| OOSTMALLE | 2390 | INDUSTRIEWEG 19 | Gas HV Aansl. Plaatsen | In offerte | 400 |
| KONINGSHOOIKT | 2500 | BEEKSTRAAT 104 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 50 |
| BROECHEM | 2520 | ABELEBAAN 66 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 650 |
| REET | 2840 | S HERENBAAN 172 | Gas HV Meter Verzwaren | In offerte | 265 |
| LOENHOUT | 2990 | SCHAUWBOSWEG 10 | Gas HV Meter Verzwaren | Besteld | 700 |

### Decentrale productie toekomstverwachtingen

Eind 2017 ontving Eandis een aansluitingsaanvraag voor de biomethaaninstallatie van afvalintercommunale IOK (Milieubedrijf Merksplas). Volgens laatste planning wenst IOK eind 2018 te kunnen injecteren in het aardgasdistributienet. Als pilootproject voorziet Eandis (DNB IVEKA) hiervoor een injectiestation dat zowel de drukregeling, de volumemeting, de odorisatie als de finale controle van de gaskwaliteit herbergt.

Vragen van andere potentiële biomethaanproducenten beperken zicht tot het inwinnen van financiële informatie ten behoeve van studieprojecten. Op basis van de huidige beschikbare informatie blijft het onmogelijk om een realistische forecast op te maken voor wat betreft studieaanvragen of aansluitingsaanvragen voor de injectie van biomethaan in het aardgasdistributienet.

## Overzicht van de gemeten koppelpunten op middendruk

Iveka heeft geen gemeten koppelpunt op middendruk met andere aardgasdistributienetten in eigendom.

# Opvolging ruggengraat investeringen in tabel

## Ruggengraat

Onder ruggengraatinvesteringen wordt verstaan:

  - nieuwe aanleg of vervangen van

    - ontvangstations (in eigendom van de DNB)

    - meetstations DNB-DNB met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

    - drukreduceerstations met capaciteit ≥10.000 m³(n)/h

    - telecontrole

  - aanleg van nieuwe MD-leidingen categorie B of C die duidelijk definieerbaar zijn

  - reeds gekende aansluitingen >= 300 m³(n)/h

De DNB’s houden in de planning rekening met o.a. de huidige en verwachte belasting van de ontvang- en drukreduceerstations, de capaciteit in de netten om te voldoen aan de verwachte piekvraag in de winter (drukniveaus), de timing van bepaalde gekoppelde infrastructuurwerken, klantenaanvragen, ontwikkeling van industrieterreinen en de actuele toestand van stations en netten. O.a. uit drukmetingen en netstudies m.b.v. computersimulaties kan Eandis bepalen waar welke investeringen noodzakelijk zijn. Soms moet voor een probleem overleg gepleegd worden met de beheerder van het vervoersnet, indien aldus een economisch interessantere oplossing mogelijk zou zijn.

In tabel 2 vindt u een overzicht van de ruggengraat investeringen.

Tabel 2: Ruggengraat investeringen – uitvoering 2017 – begroting 2019-2022

| Gemeente | Aard | Project | Omschrijving project | Motivatie | Uitgevoerd | Budget 2019-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oud-Turnhout | OSV | Vervangen ODO OS Oud-Turnhout | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Herenthout | OSV | Vervangen ODO OS Herenthout (Herentals 2 Iveka) | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Herentals | MD | Bestaand OS Herentals | Ombouw OS Herentals naar RS Herentals (Gareelmakerstraat) | Strat – Beleid MD |  | 2018 |
| Herentals | RSV | Bestaand OS Herentals | Mogelijke aanpassing bestaand OS Herentals tot RS | Strat - Algemene netversterking capaciteit |  | 2018 |
| Boom | OST | C0030 OS Boom | Vervangen 3 tellers BJ1996 (te laat) | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Loenhout | OST | C0280 OS Loenhout | Vervangen 1 teller BJ1992 (te laat) | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Wuustwezel | OSV | C0280 OS Loenhout | Vervangen Sturing odorisatie (FLUXYS VRAAGT OM TE VERLATEN)BV vraagt verlaten volledige installatie | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Oud-Turnhout | OST | C0360 OS Oud-Turnhout | Vervangen 1 teller BJ 2007 | Strat - Preventief vervangen |  | 2022 |
| Wuustwezel | OSV | C0650 OS Wuustwezel | Vervangen leased lines | Strat - Preventief vervangen |  | 2018 |
| Zandhoven | OST | C0660 OS Zandhoven | Vervangen 1 teller BJ 2006 | Strat - Preventief vervangen |  | 2021 |
| Zandhoven | OST | C0660 OS Zandhoven | Vervangen 1 teller BJ 2007 | Strat - Preventief vervangen |  | 2021 |
| Hoogstraten | MD | Versterking Hoogstraten | Versterking Hoogstraten (Ringsluiting)fase1 | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid | 2017 |  |
| Hoogstraten | MD | Versterking Hoogstraten | Versterking Hoogstraten(Ringsluiting)fase2 | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2018 |
| Turnhout | MD | Netversterking Turnhout | Netversterking Turnhout omwille van bevoorradingszekerheid deel 3(Fonteinstraat) | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid | in uitvoering | 2017 |
| Turnhout | MD | Netversterking Turnhout | Netversterking Turnhout omwille van bevoorradingszekerheid deel 3(Heizijde) | Strat Prog - RUG Verhogen bevoorradingszekerheid |  | 2019 |
| Turnhout | MD | Project Turnova | Plaatsen PE leiding | Klant - Aansluiting klant |  | 2018 |
| Merksplas | MD | Ombouw cabines | Ombouw cabines omwille van drukverhoging naar 4,7 bar | V-L/H conversie | 2017 |  |
| Kontich / Aartselaar | MD | Ombouw LH Beta 2B Boom (2021) | Bedienen afsluiters | V-L/H conversie |  | 2020 |
| Ranst | OST | OS Ranst | vernieuwen 1 gasmeter | Strat - Preventief vervangen | 2017 |  |
| Ranst | OSV | OS Ranst | Vervangen leased lines | Strat - Preventief vervangen |  | 2018 |
| Zandhoven | MD | Verplaatsingswerken Albertkanaal | Verplaatsen MDB leidng | Strat - Preventief vervangen | 2017 |  |
| Herentals | MD | Verplaatsingswerken Albertkanaal | Verplaatsen MDB leidng | Strat - Preventief vervangen | 2017 |  |
| Ranst | MD | Verplaatsingsswerk Ranst kromstraat | Verplaatsen MDB leiding | Klant - Werken in opdracht derden met tussenkomst |  | 2018 |
| Schoten | RSV | RS Schoten Paalstraat | RS Schoten Paalstraat: vervangen telesignalisatie | Strat - Preventief vervangen |  | 2017 |
| Herentals | OSV | OS Herentals | Plaatsen T-BOX wegens vervangen leased lines proximus: OS Herentals | Strat - Preventief vervangen |  | 2018 |
| Kalmthout | MD | OS Kalmthout | Aankoppelen nieuw OS Kalmthout (ombouw Laag-Hoog) | Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS |  | 2018 |
| Kalmthout | MD | OS Kalmthout | Aanleg MD-C tussen OS en ON96 | Strat Prog - RUG Verhogen capaciteit |  | 2018 |
| Merksplas | OSV | OS Merksplas | Vervangen odorisatie. Nakijken of de opvangbak voldoende is voor opvang odorant. | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Mol | OSV | OS Mol Boeretang | Vervangen odorisatie | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Merksplas | OSV | OS Merksplas | Vervangen leased lines | Strat - Preventief vervangen |  | 2018 |
| Schoten | OST | OS Schoten Fort | Vervangen 1 teller BJ 2004, teller BJ2003 en BJ2006 kunnen blijven staan door serie-parallel | Strat - Preventief vervangen |  | 2019 |
| Wuustwezel | OSV | Vervangen ODO OS Wuustwezel | Strat - Preventief vervangen |  | 2022 |
| Merksplas | RSV | RS Beerse | Vernieuwen en samenvoegen RS Merksplas en RS Stwg op Beerse | Strat - Preventief vervangen | 2017 |  |
| Merksplas | MD | RS Beerse | aanpassing van de aankoppeling | Strat Prog - RUG Aanpassing OS/RS | 2017 |  |
| Merksplas | OSV | OS Merksplas: Plaatsing nieuwe prefab met ODO & TCTS | Oprichting nieuw gebouw met ODO en TCTS nav overdracht station aan Fluxys | Strat - Preventief vervangen |  | 2020 |
| Olen | RSV | Saneren RS Olen | Totaalrenovatie wegens toestand gebouw en niet-ATEX (zie RA Nemesis) | Strat - Preventief vervangen |  | 2021 |
| Turnhout | RSV | Saneren RS Turnhout Veedijk | Saneren TC/TS en gebouw | Strat - Preventief vervangen |  | 2021 |

2017iu = de dossiers 2017iu (2017 in uitvoering) zijn gestart in 2017 maar einde jaar nog niet volledig afgewerkt.

MD = Middendruk

OS = Ontvangstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

RS = Reduceerstation (N=nieuw; V=vervangen; S=Slopen)

## Bijkomende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening

### Vervangingsinvesteringen – saneringen gasnet

#### Gaslekherstellingen en saneringen-vervangingsinvesteringen

Het vervangingsprogramma zoals reeds opgegeven in de vorige investeringsplannen blijft behouden. Hieronder vindt u een kort overzicht van de voornaamste krachtlijnen van dit vervangingsprogramma:

- Grijs gietijzer: de doelstelling is om het grijsgietijzer te saneren tegen 2013.
De sanering van beperkte restlengtes – nog in dienst na 2013 – werd opgenomen in concrete vervangingsplanen en afgestemd met Fodekme.

- Vezelcement: De doelstelling is om het vezelcement te saneren uiterlijk tegen eind 2020.

- Andere materialen: Voor de andere materialen (nodulair gietijzer, PVC, staal al dan niet kathodisch beschermd), is geen systematische afbouw gepland, maar kan eventueel op basis van lokale situaties en /of opportuniteiten (vb. wegeniswerken) beslist worden om te saneren en dit op basis van de conditie van de leidingen.

#### Vervangen van meters

Onder het vervangen van meters kunnen we de volgende zaken onderscheiden:

- Het moderniseren van bestaande meetinstallaties om technische en veiligheidsredenen;

- Het vervangen van bestaande gasmeters in het kader van het KB van 28 augustus 2012 betreffende metrologie gas. Volgens het vernieuwd KB worden meterfamilies uitsluitend aanvaard of afgekeurd op basis van periodieke steekproeven vervangingsprogramma omschreven in het KB van 1989.

Indien men overgaat tot de vervanging van de meter wordt er nagekeken of de kwaliteit van de aftakking nog voldoende is, zo niet wordt er overgegaan tot vernieuwing van de aftakking.

#### Vervangen van aansluitingen

Vervangen van aansluitingen: bij zowel het saneren van de hoofdleiding als bij werken aan de aansluiting zelf wordt de conditie van de aansluiting bepaald. Indien blijkt dat deze aansluiting niet meer voldoet aan de gestelde criteria wordt ze vervangen.

#### Vervanging en saneringsprogramma gascabines

Er is een langlopend vervangingsprogramma opgemaakt voor het saneren van gascabines. Het betreft hier cabines die op basis van asset management doelstellingen en qua risicoprofiel niet meer voldoen

### Oplossen van drukproblemen in het MD- en LD- net

Wanneer de kwaliteit van het drukniveau bij piekbelasting, na extrapolatie van de doorgedreven metingen, in een bepaald gasnet onvoldoende blijkt, kan dit aanleiding geven tot een investeringsdossier. Denken we hier aan diverse kleinere MD-uitbreidingen, de inplanting van nieuwe distributiecabines voor bijkomende voeding voor het LD-net, diverse kleine doorverbindingen op het MD- en LD-net of de ombouw van LD-netten naar LD100.

### Nominatief gekende investeringen ivm kwaliteit van dienstverlening

Bovenstaande investeringen (2.2.1 en  2.2.2) worden gekenmerkt door:

- Een grote hoeveelheid kleine werken: het is hierbij onmogelijk om alle werken in dit investeringsplan vooraf op te nemen.

- Een grote onzekerheid qua hoeveelheid werken die mogelijk afhankelijk zijn van externe aanleidingen waarbij zelfs indien de werken reeds nominatief gekend zijn, de juiste tijdsplanning een jaar op voorhand dikwijls onzeker is.

De totaliteit van deze voorziene hoeveelheden wordt opgenomen in de investeringsbegroting tabel.

### Project conversie van laag- naar hoogcalorisch gas

In het kader van het federaal plan voor de ombouw van de gasnetten naar hoogcalorisch gas, zal er in 2019 een conversie gebeuren in de gemeenten Brasschaat, Kapellen, Essen, Kalmthout en Wuustwezel. Het overgrote deel betreft  distributienetten op lagedruk 100 mbar, waar werken aan de aansluitingen nodig zijn.

In 2020 zijn de gemeenten Dilbeek, Lennik, Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde, Wemmel en Merchtem aan de beurt.

2021 is het conversiejaar voor Bornem, Kapelle-Op-Den-Bos, Puurs, Sint-Amands, Willebroek, Meise, Schelle, Boom en Rumst.

Niet elke gemeente wordt in een bepaald jaar volledig omgebouwd, aangezien het conversiemoment van een individuele klant bepaald wordt door het bovenliggend distributie- en vervoersnet.

# Overige investeringsprogramma 2019 - 2022

## Overige investeringen

Onderstaande tabel geeft de geplande investeringen weer in informatica, telecommunicatie en klantenbeheersystemen en omvatten:

- Programma’s

- Standalone projecten

- Continuïteitsprojecten

Deze investeringen worden uitgebreid toegelicht in het investeringsplan Elektriciteit onder punt 5. Overige investeringsprogramma’s voor de jaren 2019-2022.

# Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2017-2018

## LD

Een gedetailleerd plan op CD-ROM van het aardgasdistributienet zal u worden bezorgd. Het betreft een momentopname.

## MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders wordt enkel aan de VREG aangeleverd omwille van confidentialiteits- en veiligheidsredenen.

# Een gedetailleerd plan van het aardgasdistributienet voor 2019-2022

## LD

Zoals reeds in het vorige investeringsplan werd gemeld, en ook tijdens het overleg VREG - aardgas netbeheerders (dd. 7 juni 2005) werd overeengekomen, is het niet mogelijk om de LD-uitbreidingen voor de jaren 2019-2022 op CD-ROM te bezorgen.

De aardgas distributienetbeheerders plaatsen de gasuitbreidingen op de website. Bovendien heeft de eindklant de mogelijkheid om zijn aansluitbaarheid te checken via dezelfde website.

## MD

Een principeschema van de huidige toestand van het MD-net van de gemengde aardgasnetbeheerders met aanduiding van de werken voor de jaren 2019-2022 wordt enkel aan de VREG aangeleverd omwille van confidentialiteits- en veiligheidsredenen.

# Aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018

De doelstellingen over de aansluitbaarheidsgraad, zoals voorzien in het Energiedecreet

van 8 mei 2009, werden verlaten en vervangen door een alternatief dat erin bestaat de rendabiliteit

van elke aanvraag tot aansluiting waarbij een gasnetuitbreiding nodig is te evalueren.

Heronder vindt u een overzicht van de aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad op 1/01/2018. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand)

Definitie :

Aansluitbaarheidsgraad: aantal aansluitbare wooneenheden/totaal aantal wooneenheden

Aansluitingsgraad: aantal aangesloten wooneenheden/aantal aansluitbare wooneenheden

# Aansluitbaarheidsgraad voorspelling 2019 – 2022

Hieronder vindt u een overzicht van de verwachte aansluitbaarheids- en aansluitingsgraad voor de komende jaren. (De absolute waarden vindt U in het bijgevoegde excel bestand).

# Investeringsbegroting

Tabel 3: Investeringsbegroting Iveka

Opmerking:

De investeringen voor het jaar 2019-2022 werden gemaakt op basis van voorlopige budgetten die nog niet werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur, eventuele afwijkingen zijn dus nog mogelijk

Aantal aansluitingen LD

Aantal aansluitingen MD

Meetapparatuur LD= Aantal digitale meters

Meetapparatuur MD= Aantal rotor- en turbinegasmeters